## Slide 1: SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
JIHADUL AKBAR
Pertemuan III

## Slide 2: Tujuan
Memahami definisi GIS
Mengetahui bidang-bidang GIS
Memberikan gambaran aplikasi yang relevan

## Slide 3: Isu
Digunakan untuk Tugas Akhir /Skripsi
Hampir semua proyek sudah mulai menambahkan modul GIS
Semakin mudah dengan Google Map API

## Slide 4: App GIS

## Slide 5: Google Map Api

## Slide 6: Open Layers

## Slide 7: MAPTALKS

## Slide 8: PolyMaps

## Slide 9: Peta Pada Mulanya…
Pada awalnya beberapa pengguna (peminat) membuat dan membutuhkan peta, meliputi: Bidang Militer, Urusan Pertanahan, Dinas Survei Dan Pemetaan (Topografi), Geodesi/Geomatika, Hidrografi, Kartografi, Pengelola Sumber Daya Alam Dan Perencanaan & Teknik Sipil

## Slide 10: Peta Sekarang …
Saat ini, hampir semua komunitas bisnis ingin menampilkan semua entity keseluruhan yang terkait bisnisnya diatas peta.
Informasi: progres kerja, konteks, lingkungan, entitas eksternal, kompetitor, rekanan. Maupun untuk: DSS, strategi promosi, distribusi, ekspansi, dsb.

## Slide 11: Peta..?
Representasi 2D dari suatu ruang 3D.
Gambaranrupa bumi yang diproyeksikan pada medan datar.
Gambaran suatu wilayah yang didalamnya memuatberbagai informasi tentang wilayah tersebut

## Slide 12: Peta..?
Ilmu yang Mempelajari Pembuatan Peta Disebut Kartografi

## Slide 13: Bentuk Peta
Peta secara manual (kertas, kulit hewan)
Teknologi Komputer (computer mapping): Sebagai alternatif untuk menyajikan peta secara lebih tepat dan cepat.Karena mampu menampilkan gambar & grafik baik 2D dan3D,serta kemampuan komputasi dlm menangani database.

## Slide 14: Dalam Peta
Informasi tentang permukaan bumi berabad- beda lamanya telah disajikan, mulai dari kulit hewan sampai kertas yang menyajikan data geografis dalam bentuk gambar / coretan

## Slide 15: Example
Surviving fragment of the first World Map of Piri Reis (Hadji Muhiddin Piri Ibn Hadji Mehmed) (about 1513)

## Slide 16: Peta
Untuk itu perlu adanya penyajian informasi mengenai Kenampakan Bumi, karena adanya kebutuhan untuk perencanaan dan pemanfaatan potensi permukaan bumi.
Sehingga perlu adanya proses pemetaan.

## Slide 17: Peta
Peta memuat data yg mengacu (me-reference) ke permukaan bumi, menurut:
posisi (lintang bujur), maupun
Informasi (atribut) yg terkandungpd posisi tsb.

## Slide 18: SIM Vs GIS
Sistem Informasi Manajemen (SIM): sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dlm suatu organisasi.
Sistem Informasi Geografis (SIG): sistem berbasis komputer yg digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis.
SIG menggunakan data yang berferensi geografis (data dikaitkan dengan letak geografis/koordinat spasial permukaan bumi) untuk mendukung analisa spasial.

## Slide 20: Konsep GIS
Informasi geografis adalah informasi mengenai tempat dipermukaan bumi.
Teknologi informasi geografis meliputi Global Positioning System (GPS), remote sensing dan Sistem Informasi Geografis.
Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer dan piranti lunak (software).
Sistem Informasi Geografis digunakan untuk berbagai macam variasi aplikasi.
Sains Informasi Geografis merupakan ilmu sains yang melatarbelakangi teknologi Sistem Informasi Geografis

## Slide 21: Informasi Geografis/Geospatial
Menyangkut lingkungan, wilayah dan isinya, tidak hanya menyangkut potensi dan distribusi sumber dayanya, tetapi juga menyangkut keruangan dan ekologi dalam konteks suatu wilayah, baik bagian darat, laut maupun lingkungan kehidupan.
(ekologi: ilmu yg mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya)
Merupakan representasi fakta-­‐fakta dari kondisi fisik maupun sosial ekonomi yang ada
di permukaan bumi.
Fakta-­‐fakta tsb merupakan hasil dari
penelitian dan pengamatan.

## Slide 22
Merupakan hasil pengembangan perangkat keras (hardware) dan lunak (software) untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam satu sistem berbasis komputer.
Melibatkan para ahli / pakar geografi, informatika dan komputer, serta para ahli dan aplikasi terkait.
Masalah dalam pengembangan meliputi: cakupan, kualitas dan standar data, struktur, model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika, pendidikan, expert system dan decision support system serta penerapannya.
Perbedaannya dengan Sistem Informasi lainnya: data dikaitkan dengan letak geografis (posisi/koordinat), dan terdiri dari data tekstual maupun grafik.

## Slide 23: 1. Survei lapangan:
Pengukuran fisik (land marks), pengambilan sampel (polusi air), pengumpulan data non-­‐fisik (data sosial, politik, ekonomi dan budaya).
Sensus:
  Dilakukan dgn pendekatan kuesioner, wawancara dan pengamatan; pengumpulan data secara nasional dan periodik (sensus jumlah penduduk, sensus kepemilikan tanah).
Statistik:
  merupakan metode pengumpulan data periodik/per-­‐interval-­‐ waktu pd stasiun pengamatan dan analisis data geografi tersebut.
  contoh: data curah hujan.

## Slide 24: 4. Tracking:
 merupakan cara pengumpulan data menurut periode tertentu utk tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan.
 contoh: kebakaran hutan, gunung meletus, debit air sungai.
5. Penginderaan jarak jauh (inderaja atau Remote Sensing):
 merupakan ilmu dan seni utk mendapatkan informasi suatu obyek, wilayah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensor pengamat tanpa harus kontak langsung dgn obyek, wilayah atau fenomena yg diamati.

## Slide 25
Kuantitas luas areal tingkatan wilayah yg diperlukan (cakupan: seluruh area atau hanya bagian area tertentu saja).
Kualitas dan tingkat kepercayaan data yg dikumpulkan (metode pengumpulan, ketelitian, update terakhir, referensi, dll).
Kecepatan dan ketepatan perolehan informasi yg dibutuhkan (tingkat kepuasan pemakai).

## Slide 26
Spatial Analysis (analisis keruangan):
  Faktor-­‐faktor dan pola penyebaran serta pengendalian pola untuk tujuan efisiensi dan keseimbangan.
Ecological Analysis (analisis ekologis):
  Interpretasi hubungan atau interaksi antara manusia dan variabel lingkungan.
Regional Complex Analysis (analisis komplek wilayah):
  Kombinasi dari pendekatan analisis diatas.

## Slide 27
Peneliti Ilmu Kebumian
  Mempelajari fenomena alam (seperti: gunung meletus dan kebakaran hutan)
Pemerintah Daerah
  Perencanaan tata ruang wilayah (perkotaan dan pedesaan)
Ahli teknik
  Perencanaan pembangunan (seperti pembangunan dan lintasan jalan serta letak gedung)
Ahli Lingkungan
  Pengamatan kualitas lingkungan (seperti air dan udara)
Sopir
  Bantuan navigasi / perjalanan (lintasan terpendek untuk menghindari macet, demo, tawuran, banjir, kecelakaan)
Distributor
  Monitoring stock dan distribusi (kebutuhan stock dan sumber komoditi serta lokasi konsumen)

## Slide 28: Konsep Real Word
Cara bagaimana SIG mengubah realitas fisik sebuah dunia menggunakan model menjadi sebuah sistem informasi geografis yang dapat disimpan, dimanipulasi, diproses dan dipresentasikan

## Slide 29: Konsep Real World

## Slide 30: Representasi Real World

## Slide 31: Data Vektor
model data yang paling banyak digunakan, model ini berbasiskan pada titik (points) dengan nilai koordinat (x,y) untuk membangun obyek spasialnya

## Slide 32: Data Raster
Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah dan sebagainya.

## Slide 34
Komputer mencakup:
  komputer tunggal,
  komputer sistem jaringan dengan server (LAN & MAN)
  Komputer dengan jaringan Global Internet (WAN)
Perangkat Keras Pendukung Sistem GIS, meliputi:
  Peralatan untuk Pemasukan Data (Input)
  Peralatan untuk Pemprosesan Data (Process)
  Peralatan untuk Penyajian Hasil (Output)
  Peralatan untuk Penyimpanan (Storage)

## Slide 35
Perangkat lunak yang mempunyai fungsi: pemasukan data, manipulasi data, Penyimpanan data, Analisis Data, dan Penayangan Informasi Geografi
Beberapa Persyaratan yang harus dipenuhi dari Software SIG:
  Merupakan DataBase Management System (DBMS)
  Memiliki fasilitas Pemasukan dan Manipulasi Data Geografi
  Memiliki fasilitas untuk Query, Analisis, dan Visualisasi
  Memiliki kemampuan Graphical User Interface (GUI) yang dapat menyajikan hasil (Penayangandan Printout) informasi berbasis geografi dan memudahkan untuk akses terhadap seluruh fasilitas yang ada

## Slide 36: Contoh Sistem Komputer dan Software

## Slide 37
Data merupakan komponen yang sangat penting dalam Sistem Informasi Geografis.
  Keakurasian Data sangat dituntut dalam SIG
  Dikenal konsep:
    “Garbits In Garbits Out” , atau sebaliknya
    “Gold In Gold Out”

## Slide 38: Contoh Data Spatial

## Slide 39
Teknologi SIG menjadi sangat terbatas kemampuannya jika tidak ada Sumber Daya Manusia (SDM / para pakar) yang mengelola sistem dan mengembangkan sistem untuk aplikasi yang sesuai.
SDM Pengguna Sistem dan SDM Pembuat Sistem harus saling bekerjasama untuk mengembangkan teknologi SIG.

## Slide 40
Model dan Teknik Pemrosesan yang perlu dibuat untuk berbagai aplikasi SIG.
Layering Methods

## Slide 41: Data Manipulation & Analysis
SIG
Data Output
Data Management
Data Input

## Slide 43: 1. Manual Digitizing (vector)
Scanning (raster)
Remote Sensing (raster)
Existing Digital Data (vector and/or raster)
  Digital Base Maps (vector)
  Databases

## Slide 44:  Sumber masukan data
 Peta (bentuk non-­‐digital dan rata2 berbasis vektor)
 Data survei atau statistik
 Data inderaja (Penginderaan Jarak Jauh / Remote Sensing) hasil klasifikasi dan interpretasi (bentuk digital dan berbasis raster, cakupan luas, waktu pengumpulan relatif singkat, bisa multiband, multisensor, multiresolusi, dan multitemporal).

## Slide 45
Global Positioning Systems (GPS)
  Sistem satelit orbit-­‐bumi yang dapat memberikan posisi lokasi pada permukaan bumi dengan tepat (100 meter hingga sub-­‐cm) berdasarkan koordinat lintang (latitude) / bujur (longitude).
  Sistem yang terdiri dari 24 satelit (21 satelit aktif & 3 satelit cadangan) yang mengorbit di bumi yang memancarkan sinyal waktu yang sangat presisi.
  Sinyal-­‐sinyal diterima oleh peralatan elektronik khusus yang biasa disebut GPS receiver.
  Dapat memberikan pengukuran posisi di permukaan bumi secara langsung.

## Slide 46
Remote Sensing (RS)
  Menggunakan satelit atau pesawat untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi.
  Berupa foto digital dengan akurasi peta.
  Satelit2 yang ada berbeda, berdasar seberapa detail informasi bisa didapat, dan spektrum elektromagnetik yang di-­‐’rasakan’.
  Sinyal2 dari satelit dipancarkan ke Stasiun Penerima Bumi  kemudian sinyal2 tersebut ditransformasikan menjadi suatu gambar digital.
GPS dan RM merupakan sumber input data untuk GIS.
GIS menyediakan kemampuan untuk menyimpan dan memanipulasi data GPS dan RS.

## Slide 47:  Interchange Data Formats: Untuk dpt menukarkan data spasal dan atribut antar berbagai tipe SIG.  Pengembang perangkat lunak SIG telah menetapkan format pertukaran data spasial yang di-­‐standarisasi.

## Slide 48: Contoh Data Input

## Slide 49
Menampilkan /menghasilkan keluaran seluruh /sebagian basisdata baik dlm bentuk softcopy (on-­‐screen or electronic file) atau hardcopy (paper or film).
Perlu untuk mengkaji kualitas, akurasi, dan kemudahan dlm penggunaannya utk menghasilkan output yg diinginkan.
Umumnya sistem berbasiskan vektor yg dpt menghasilkan peta berkualitas lebih tinggi dari pada sistem berbasiskan raster.
Data Output Devices:
  Pen Plotters, Ink Jet Plotters, Thermal Plotters
  B/W & Color Printers
  Electrostatic Plotters
  Optical Film Writers

## Slide 50: Proses SIG
GIS
Process
DDeeccisisioionn
OOuuttppuutt
GGIISS
aannaalylyssisis
IImmppoorrttoorr bbuuilidldddaattaasseettss
DDeeffinineeGGIISS ccrrititeerriaia
DDeeffininee pprroobblelemm

## Slide 51: Tools Pengembangan
ESRI (ArcInfo, Arcview, ArcGIS, …)
MapInfo Corp. (MapInfo, …)
Intergraph (GeoMedia,…)
Autodesk (Autodesk Map sw/AutoCAD, …)
Laser-Scan (different packages)
...
Paket software free (OpenSource):
  MapServer
  GRASS
  OpenMap
  OpenGIS
  …

## Slide 52: GIS itu penting, Why ?
 Mengintegrasikan data spasial dengan informasi yg bertipe non-­‐ spasial.
 Menyediakan kerangka analisa yang konsisten terhadap data
geografis.
 Memberikan cara baru untuk memanipulasi dan menampilkan data secara lebih ‘mendalam’.
 Memungkinkan menampilkan dan menganalisa data berdasar
pendekatan secara geografis dan relationship.

## Slide 53: Pendekatan secara Geografis
Berdasarkan pendekatan dan lokasi geografis, GIS membuat hubungan diantara beberapa aktifitas/kasus:
  Melihat data secara geografis sering dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam serta gambaran yang lebih jelas
  Menghubungkan antara beberapa aktifitas/kasus sering tidak dapat dilakukan tanpa GIS, padahal hal tersebut sangat penting untuk dilakukan
  Misal: kita bisa menghubungkan antara sumber polusi dengan wabah penyakit

## Slide 54: Kombinasi Beberapa Dataset

 




  





Sumber Polusi
Kasus Leukimia

## Slide 55: ‘dimana’

 




  





Kombinasi antara sumber polusi dan kasus leukimia dataset

## Slide 56: Space as an indexing system
+
+
+
+
+
Pemukiman
Sungai
Admin. Units
Reference Grid
Longitude

## Slide 57: Beberapa Contoh Penggunaan GIS
Jaringan jalur transportasi (jalan):
  Pengalamatan, rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisa lokasi, dll.
Manajemen fasilitas:
  Penempatan pipa dan kabel bawah tanah, load-­‐balancing jaringan listrik, perencanaan perawatan fasilitas, dll.
Pengelolaan/pembagian area:
  Pembuatan zona2 (RT,RW,dll), pengaturan kualitas air, rencana pembangunan.
Berbasis pada Sumber Daya Alam:
  Pengelolaan hutan, perencanaan tempat rekreasi, pengaturan lahan pertanian, pemodelan air tanah, dll

## Slide 58: Area Penggunaan GIS
Utilities
Marketing
Transportation
Urban / Cadastre
Health provision
Epidemiology
Demography
Emergency response
Social sciences and humanities
Natural Resources Management
Ecology
Climatology
Global change research
Oceanography
Famine early warning
Navigation
Agriculture
………

## Slide 59: Tugas
Review Jurnal Tentang GIS 5
Dan buat kesimpulan dari 5 jurnal tersebut